Кафедра «Мехатроника, автоматизация и управление на транспорте»

Отчёт по лабораторной работе № 4
По дисциплине «Математические пакеты прикладных программ»
Выполнил: студент группы ИВТм-21 Залесов Н. А. Проверил: Козлов Е.В.
Самара 2022

Лабораторный практикум № 4
Тема: Установка параметров конфигурации S -модели
Цель: Знакомство с параметрами конфигурации S -модели, численными методами Simulink .
# Задание 4.1
Самостоятельно изучить настройки параметров конфигурации S -модели.
В справочной системе MATLAB Help найти раздел Solver Pane∷ Configuration Parameters Dialog Box left (Simulink right ) и ознакомиться со списком встроенных численных методов, используемых при выполнении расчетов S -модели.
Модель колебаний маятника с ограничением движения.
Тема: Моделирование динамических систем в Simulink . Непрерывные модели. Модель затухающих колебаний маятника с ограничением движения.
Постановка задачи моделирования: К неподвижной опоре на невесомом нерастяжимом негнущемся (металлическом) стержне длины L м подвешен груз массой m кг. На расстоянии b м от точки опоры находится вертикальная стена (рисунок 1). Построить модель колебаний маятника, если ускорение свободного падения g=9.81 м/с2, сопротивление среды прямо пропорционально скорости движения маятника с коэффициентом k , кг/с, а в результате удара о стену скорость маятника dot {φ} меняет знак и становится равной -α∙φ . Начальное положение маятника φ left (0 right ) =0 , начальная угловая скорость маятника dot {φ} left (0 right ) = {dot {φ}} rsub {0} .
Требуется построить:
- математическую модель колебаний маятника;
- S -модель колебаний маятника;
- графики зависимости угла и угловой скорости маятника от времени;
- анимацию движений маятника.

Рисунок 1 – Маятник с ограничением движения
Входные параметры.
Груз считается материальной точкой массой m , положение которой совпадает с центром масс груза.
Движение происходит под действием силы тяжести с учетом сопротивления воздуха.
В качестве параметров движения используется угол φ отклонения маятника, отсчитываемый против часовой стрелки от направления «вертикально вниз» (рисунок 1) и угловую скорость dot {φ} маятника.
φ left (t right ) – угол отклонения маятника в момент времени t ;
dot {φ} left (t right ) – угловая скорость движения маятника в момент времени t ;
φ left (0 right ) =0 – положение в начальный (нулевой) момент времени;
dot {φ} left (0 right ) =2 рад/с – скорость в начальный (нулевой) момент времени;
m=1 кг – масса груза;
L=20 м – длина стержня;
g=9.81 м/с2 – ускорение свободного падения.
k=0.005 кг/с – коэффициент сопротивления воздуха;
α=0.8 – коэффициент восстановления, равный отношению скорости после удара к скорости до удара о препятствие.
Математическая модель.
Используя второй закон Ньютона, можно получить уравнение колебаний маятника в любой момент времени, кроме удара маятника о стену (1):
ddot {φ} + {k} over {m} ∙ dot {φ} + {g} over {L} ∙sin left (φ right ) =0	(1)

Для получения конкретного решения данного уравнения необходимо задать начальные условия:
φ left (0 right ) = {φ} rsub {0} – начальный угол;
dot {φ} left (0 right ) = {dot {φ}} rsub {0} – начальная угловая скорость
в начальный момент времени t=0 . В результате вместе с уравнением (1) получается задача Коши для определения колебаний маятника (2):
ddot {φ} + {k} over {m} ∙ dot {φ} + {g} over {L} ∙sin left (φ right ) =0, dot {φ} left (0 right ) = {dot {φ}} rsub {0} , φ left (0 right ) = {φ} rsub {0}	(2)

Для моделирования в Simulink решения дифференциального уравнения второго порядка следует использовать два блока Continuous | Integrator . Для этого необходимо преобразовать дифференциальное уравнение второго порядка (1) в эквивалентную систему двух дифференциальных уравнений первого порядка. Это можно сделать, используя для обозначения угловой скорости новую переменную v= dot {φ} . Тогда система (2) перепишется в виде (3):
left lbrace stack { dot {φ} =v # φ left (0 right ) = {φ} rsub {0} } right none и left lbrace stack { dot {v} =- {k} over {m} ∙v- {g} over {L} ∙sin left (φ right ) # v left (0 right ) = {dot {φ}} rsub {0} } right none	(3)

Simulink -модель.
Для каждой версии S -модели необходимо:
- задать начальные условия: φ left (0 right ) = {φ} rsub {0} – начальный угол, dot {φ} left (0 right ) = {dot {φ}} rsub {0} – начальная угловая скорость в начальный момент времени t=0 , т.е. получить задачу Коши для определения колебаний маятника;
- построить непрерывную модель колебаний маятника;
- построить графики зависимости угла φ left (t right ) и угловой скорости dot {φ} left (t right ) маятника от времени;
- построить фазовую диаграмму колебаний в фазовом пространстве left (φ, dot {φ} right ) , т.е. график зависимости dot {φ} = f left (φ right ) (фазовая диаграмма с осями: по горизонтали – угол φ left (t right ) , по вертикали - угловая скорость dot {φ} left (t right ) );
- рассчитать координаты положения маятника left (x left (φ,L right ) ,y left (φ,L right ) right ) и построить анимацию его движения.
Каждую версию модели необходимо сохранять в новом файле.
Шаг 1. Настройки параметров конфигурации модели.
Создается новая S -модель и сохраняется в файле L0401.mdl .
Выбирается пункт меню Simulation | Configuration Parameters… окна модели и в разделе Solver устанавливаются следующие параметры:
Stop time=30 ;
Type=Variable-step ;
Solver=ode45 ;
Max step size=0.01 .
Модель свободных колебаний без ограничения движения.
Сначала строится модель колебаний маятника без сопротивления среды ( k=0 ) и без ограничения движения ( b>L ). Тогда система (3) перепишется в виде (4):
left lbrace stack { dot {φ} =v # φ left (0 right ) = {φ} rsub {0} } right none и left lbrace stack { dot {v} =- {g} over {L} ∙sin left (φ right ) # v left (0 right ) = {dot {φ}} rsub {0} } right none	(4)

Соответствующая блок-схема представлена на рисунок 2. Начальные условия:
φ left (0 right ) = {φ} rsub {0} – начальный угол;
dot {φ} left (0 right ) = {dot {φ}} rsub {0} – начальная угловая скорость
Устанавливаются в интеграторах при задании их внутренних параметров.

Рисунок 2 – S -модель маятника без учета сопротивления и ограничения движения
Результаты моделирования при L=1 м отражены на рисунок 3.

Рисунок 3 – Движение маятника при L =1 м

# Задание 4.2
Представленная на рисунок 2 S -модель дает возможность наблюдать траекторию движения маятника. Для отображения траектории движения используется блок Sinks | XY Graph . Для расчета координат x и y используется блок User-Defined Function | MATLAB Function . На вход в этот блок подается вектор u , содержащий два элемента:
u left (1 right ) =φ left (t right ) – угол отклонения маятника в момент времени t ;
u left (2 right ) =L – длина стержня.
На выходе из этого блока – двумерный сигнал left [x left (t right ) ,y left (t right ) right ] текущих координат. Для объединения входных сигналов в вектор используется мультиплексор Signal Routing | Mux . Разделение выходного векторного сигнала на отдельные составляющие выполняется автоматически, необходимости в демультиплексоре Signal Routing | Demux нет.
Выполнить расчет координат x и y самостоятельно.
Функция расчета координат груза маятника выглядит следующим образом:
function [x, y] = fcn(u)
x = u(2) * sin(u(1)); %координата х
y = -u(2) * cos(u(1)); %координата y

# Задание 4.3
Исследовать зависимость колебаний маятника от длины стержня. Найти длину стержня, при которой:
- маятник совершает полный оборот;
- маятник достигает верхнего положения, но не проходит его.
Проанализировать и объяснить полученные результаты.
Экспериментальным путем установлено, что при dot {φ} left (0 right ) =2 рад/с и длине стержня L=9.81 м маятник достигает верхнего положения, но не проходит его (рисунок 4).

Рисунок 4 – Движение маятника при L =9.81 м
Действительно, как можно увидеть из фазограммы Pendulum значение y меняется от -9.81 (груз внизу) до +9.81 (груз вверху), при этом x меняется от 0 (груз внизу) до +1 (груз посередине) и до 0 (груз вверху). На осциллограмме видно, что в момент, когда груз находится вверху (желтая линия, угол φ=π ) скорость падает до 0 (синяя линия) и груз остается в положении вверху.
Это легко объяснить. Из выражения (4) следует его решение для угловой скорости (5):
v ∙dv=- {g} over {L} ∙sin left (φ right ) dφ / {{v} ^ {2}} over {2} +C= {g} over {L} ∙cos left (φ right ) / C= {g} over {L} - {{v} rsub {0} rsup {2}} over {2} / {{v} ^ {2}} over {2} + {g} over {L} - {{v} rsub {0} rsup {2}} over {2} = {g} over {L} ∙cos left (φ right )	(5)

При достижении верхней точки φ=π . Чтобы маятник не сделал полный оборот, в этот момент времени его скорость должна составлять v=0 . Из этого следует выражение:
0+ {g} over {L} - {{v} rsub {0} rsup {2}} over {2} =- {g} over {L}
Откуда L= {4∙g} over {{v} rsub {0} rsup {2}} .
Поскольку в данной модели {v} rsub {0} =2 рад/, то минимальная длина стержня, необходимая для достижения маятником верхнего положения, но недостижения его, составляет L=g=9.81 м. При увеличении стержня маятник будет совершать полные обороты.
Например, при увеличении длины стержня до L =9.82 м маятник начинает совершать полные обороты (рисунок 5). Действительно, фазограмма Pendulum становится замкнутой, по осциллограмме видно, что угол постоянно растет, а скорость варьируется в пределах left [0 ; 2 right ] . Это и свидетельствует о кручении маятника вокруг точки закрепления стержня.

Рисунок 5 – Движение маятника при L =9.82 м
Модель колебаний маятника с ограничением движения.
Шаг 3. Модель свободных колебаний маятника с ограничением движения.
Сохранить предыдущую модель в файле L0402.mdl .
Добавить в модель стену ( b<L ). Построить модель без учета сопротивления среды ( k=0 ) и принять, что удар об стену является абсолютно упругим ( α=1 ):
- в блоке Angle Velocity установить режим внешнего сброса External reset в состояние falling , источник начального условия Initial Condition Source – в состояние external и режим отображения порта состояния Show state port – в состояние on ;
- после включения режима External reset у блока Angle Velocity появится входной порт, который называется Trigger port . В него подается расстояние между маятником и стеной b-L∙sin left (φ right ) . До сброса блок Angle Velocity вычисляет интеграл:
v left (t right ) = int from {0} to {t} {u left (s right ) ds} +v left (0 right ) = int from {0} to {t} {left (- {g} over {L} ∙sin left (s right ) right ) ds} +v left (0 right ) ;
- в момент времени {t} rsub {*} , когда входящее в Trigger port значение b-L∙sin left (φ right ) уменьшится до нуля или станет отрицательным, произойдет внешний сброс интегратора в начальное состояние - v left ({t} rsub {*} right ) ;
- новое значение начального состояния устанавливается с использованием блока начальных условий Signal Attributes | Initial Condition , выходного порта State port и входного порта {x} rsub {0} блока Angle Velocity . Теперь блок Angle Velocity будет вычислять интеграл:
v left (t right ) = int from {{t} rsub {*}} to {t} {left (- {g} over {L} ∙ sin left (s right ) right ) ds} +(- v left ({t} rsub {*} right ) .
Соответствующая блок-схема представлена на рисунок 6.

Рисунок 6 – Модель маятника с ограничением движения без учета сопротивления
Результаты моделирования блок-схемы отражены на рисунок 7.

Рисунок 7 – Результаты моделирования
# Задание 4.4
Исследовать зависимость колебаний маятника от начальной угловой скорости. Найти значение начальной угловой скорости {dot {φ}} rsub {0} , при котором маятник:
- не ударяется о стену;
- ударяется о стену только в нижнем положении;
- ударяется о стену как в нижнем, так и в верхнем положениях.
Проанализировать и объяснить полученные результаты.
Для того, чтобы маятник не ударялся о стену, его координата x должна быть меньше b . Следовательно:
L∙sin left (φ right ) <b sin left (φ right ) < {b} over {L} = {1} over {3} φ<arcsin left ({1} over {3} right ) =0.3398
При таком предельном угле скорость маятника должна стать v=0 . Отсюда легко выразить необходимое значение угловой скорости {v} rsub {0} из (5):
{{v} ^ {2}} over {2} + {g} over {L} - {{v} rsub {0} rsup {2}} over {2} = {g} over {L} ∙ cos left (φ right ) 0+0.327- {{v} rsub {0} rsup {2}} over {2} =0.327∙ cos left (0.3398 right ) {v} rsub {0} = {dot {φ}} rsub {0} = sqrt {2∙ left (0.327-0.327∙0.9428 right )} ≈0.1934 рад/с
Осталось проверить полученные результаты. Результаты моделирования при начальной угловой скорости {dot {φ}} rsub {0} =0.193 рад/с приведены на рисунок 8. Как видно из графиков, столкновения со стеной не наблюдается.

Рисунок 8 – Результаты моделирования при {dot {φ}} rsub {0} =0.193 рад/с
Для примера представлены результаты моделирования при начальной угловой скорости {dot {φ}} rsub {0} =0.195 рад/с (рисунок 9). Как видно по осциллограмме (синяя кривая), наблюдается скачкообразное изменение скорости на противоположное, что является следствием удара об стену.

Рисунок 9 – Результаты моделирования при {dot {φ}} rsub {0} =0.195 рад/с
Для выполнения условия удара об стену только в нижнем положении достаточно, чтобы груз достигал верхней точки, но не преодолевал ее (на обратном пути, после первого удара об стену). Таким образом, при достижении угла φ =-π угловая скорость должна обратиться в ноль v= dot {φ} =0 . Начальную угловую скорость {v} rsub {0} = {dot {φ}} rsub {0} можно также получить из выражения (5):
{{v} ^ {2}} over {2} + {g} over {L} - {{v} rsub {0} rsup {2}} over {2} = {g} over {L} ∙ cos left (φ right ) 0+ {g} over {L} ∙ cos left (φ right ) - {{v} rsub {0} rsup {2}} over {2} = {g} over {L} ∙ cos (- π ); {2∙ g} over {L} = {{v} rsub {0} rsup {2}} over {2} ⟹ {v} rsub {0} = sqrt {{4∙ g} over {L}} =2∙ sqrt {{g} over {L}} ≈1.1437 рад/с
Результаты моделирования при начальной угловой скорости {dot {φ}} rsub {0} =1.14 рад/с приведены на рисунок 10.

Рисунок 10 – Результаты моделирования при {dot {φ}} rsub {0} =1.14 рад/с
Очевидно, что при начальной скорости {dot {φ}} rsub {0} >1.1437 рад/с маятник будет пытаться делать полный оборот и, соответственно, ударяться о стену и в нижнем и в верхнем положении. Для иллюстрации приведены результаты моделирования при {dot {φ}} rsub {0} =1.15 рад/с (рисунок 11). Как и предполагалось, на графиках хорошо видны два удара груза о стену – в нижнем и верхнем положениях.

Рисунок 11 – Результаты моделирования при {dot {φ}} rsub {0} =1.15 рад/с
# Задание 4.5
Шаг 4. Учет не абсолютно упругого удара.
Отредактировать S -модель, чтобы после удара угловая скорость маятника dot {φ} стала равной -α∙ dot {φ} . Подобрать время моделирования, чтобы в конце моделирования маятник не ударился о стену.
В данном случае изменения в блок-схеме модели будут минимальными. Достаточно просто изменить значение блока Gain1 с -1 на -0.8 (рисунок 12).

Рисунок 12 – Модель маятника с учетом не абсолютно упругого удара
При заданных начальных условиях ( {dot {φ}} rsub {0} =2 рад/c, φ=0 , L=30 м) экспериментальным путем подобрано время моделирования Stop time= 1 80 , при котором в конце груз не ударяется о стену ().

Рисунок 13 – Результаты моделирования при Stop time=180
# Задание 4.6
Шаг 5. Учет сопротивления среды.
Учесть в S -модели сопротивление среды. Как зависят колебания от массы m маятника ? Подобрать такую начальную угловую скорость {dot {φ}} rsub {0} , при которой маятник, в конце концов, остановился, упершись в стену.
Блок-схема движения маятника с учетом сопротивления воздуха и с учетом не абсолютно упругого удара представлена на рисунок 14. Для учета сопротивления в схему добавлены следующие элементы: Sources | Comstant m=1 кг (масса груза), Math Operations | Gain k=-0.005 (коэффициент сопротивления), Math Operations | Divide для формирования выражения - {k} over {m} ∙ dot {φ} , Math Operations | Sum для формирования выражения - {k} over {m} ∙ dot {φ} - {g} over {L} ∙sin left (φ right ) и подачи его на вход интегратора Angle Velocity .

Рисунок 14 – Модель маятника с учетом сопротивления воздуха и не абсолютно упругого удара
Результаты моделирования данной модели для начальной угловой скорости {dot {φ}} rsub {0} =2 рад/c и параметра Stop time=200 приведены на рисунок 15.

Рисунок 15 – Результаты моделирования для {dot {φ}} rsub {0} =2 рад/c и параметра Stop time=200
Как видно из графиков, колебания имеют затухающий характер, вызванный сопротивлением воздуха и не абсолютно упругим ударом об стену.
Следует отметить, что между колебаниями маятника и массой груза m существует обратная зависимость (поскольку масса груза находится в соответствующем выражении в знаменателе). Другими словами, с увеличением массы груза с учетом сопротивления воздуха и не абсолютно упругого удара продолжительность колебаний возрастает.
Экспериментальным путем определено, что при для {dot {φ}} rsub {0} = 0.3 рад/c и параметре Stop time= 10 00 маятник в конце концов остановится, упершись в стену (рисунок 16).

Рисунок 16 – Результаты моделирования для {dot {φ}} rsub {0} = 0.3 рад/c и параметра Stop time= 10 00
# Задание 4.7
Учесть в S -модели L0402.mdl наличие второй стены, расположенной:
- симметрично первой стены относительно точки опоры (на расстоянии b );
- не симметрично первой стены относительно точки опоры (на расстояниях b и b1 от точки опоры).
При введении в модель второй стены очевидно изменится логика работы модели.
В блоке Angle Velocity необходимо установить режим внешнего сброса External reset в состояние raising (интегратор сбрасывается при возрастании сигнала сброса с отрицательного или нулевого значения до положительного значения), источник начального условия Initial Condition Source – в состояние external и режим отображения порта состояния Show state port – в состояние on .
После включения режима External reset у блока Angle Velocity появится входной порт, который называется Trigger port .
В него подается результат логического сложения двух сигналов. В начале движения маятник идет к первой стене, расстояние между маятником и стеной соответствует выражению b-L∙sin left (φ right ) . До сброса вычисляется интеграл в блоке Angle Velocity :
v left (t right ) = int from {0} to {t} {u left (s right ) ds} +v left (0 right ) = int from {0} to {t} {left (- {g} over {L} ∙sin left (s right ) right ) ds} +v left (0 right ) .
В момент времени {t} rsub {*} , когда значение b-L∙sin left (φ right ) уменьшится до нуля или станет отрицательным, произойдет внешний сброс интегратора в начальное состояние - v left ({t} rsub {*} right ) .
Далее интегратор движется ко второй стене. Расстояние между маятником и второй стеной соответствует выражению - b 1 -L∙sin left (φ right ) . Новое значение начального состояния устанавливается с использованием блока начальных условий Signal Attributes | Initial Condition , выходного порта State port и входного порта {x} rsub {0} блока Angle Velocity . До сброса вычисляется интеграл в блоке Angle Velocity .
v left (t right ) = int from {{t} rsub {*}} to {t} {left (- {g} over {L} ∙ sin left (s right ) right ) ds} +(- v left ({t} rsub {*} right ) .
В момент времени {t} rsub {* *} , когда значение - b 1 -L∙sin left (φ right ) возрастет до нуля или станет положительным, произойдет внешний сброс интегратора в начальное состояние - v left ({t} rsub {* *} right ) . Далее будет опять установка начального значения и движение к первой стене с вычислением соответствующего интеграла. После соударения с первой стеной продолжится движение ко второй и так далее.
Таким образом, интегратор Angle Velocity сбрасывается либо при условии:
b-L∙sin left (φ right ) ≤0
или при условии:
- b 1- L ∙ sin left (φ right ) ≥0
Первое условие проверяется с помощью блока (на схеме Wall1 ) Logic and Bit Operations | Compare To Zero (значение Operator устанавливается в ≤ ). Соответственно, второе условие проверяется с помощью блока (на схеме Wall 2 ) Logic and Bit Operations | Compare To Zero (значение Operator устанавливается в ≥ ). Выходы данных блоков подаются на блок Logic and Bit Operations | Logical Operator (значение Operator устанавливается в OR , логическое «ИЛИ»). Выход данного блока подается на Trigger Port блока Angle Velocity . То есть при подаче сигнала логической 1 происходит сброс интегратора.
Следует отметить, что для формирования выражения - b 1- L ∙ sin left (φ right ) добавлены блок Sources | Constant для задания расстояния b1 второй стены от точки опоры, блоки Math Operation | Gain (блок Gain2 формирует -b ) и Math Operation | Sum (блок - b 1- L ∙ sin left (φ right ) ).
В данной модели предполагается отсутствие сопротивления воздуха и абсолютная упругость удара.
S -модель представлена на рисунок 17.

Рисунок 17 – Модель движения маятника с учетом второй стены
Результаты моделирования при симметричном расположении второй стены относительно точки опоры маятника ( b1=b=10 м) показаны на рисунок 18.

Рисунок 18 – Результаты моделирования ( b1=10 м)
При не симметричном расположении второй стены ( b1=25 м) результаты моделирования выглядят так, как показано на рисунок 19.

Рисунок 19 – Результаты моделирования ( b1= 25 м)
Соответственно, при b1= 5 м результаты моделирования выглядят так, как показано на рисунок 20.

Рисунок 20 – Результаты моделирования ( b1=5 м)